## Slide 1: Project
전자전기컴퓨터설계실험 II – 40097(04)
수업시간: 월 06 – 09 (19-213/214)

## Slide 2: 구현
엘리베이터 2대 동작 메커니즘 설계
건물은 7층(1~7층)
구현 요소
엘리베이터 호출
엘리베이터 이동Ⅰ,Ⅱ
호출 시 더 빨리 오는 엘리베이터가 이동
긴급정지
추가 기능
리셋 버튼은 DIP switch 8에 할당할 것

## Slide 3: 1. 엘리베이터 호출
DIP switch 1~7: 엘리베이터 호출 층 선택 DIP switch로 호출 층 선택 후 엘리베이터 호출 button switch 누르기 (∵ 현실: 현재 몇 층에서 버튼을 눌러 엘리베이터를 호출하는가? 를 구현)
8 Array 7-Segment 0,4로 엘리베이터 현재 층수 표시
8 Array 7-Segment 1,5로 이동방향 표시 (기호 혹은 U, d 같은 문자)
한 층 이동 시간은 2초. 8 Array 7-Segment 2,6으로 2초 count.
엘리베이터 도착 시 알림음 재생. 도착 2초 후에 LED4 / LED8 불빛을 통해 엘리베이터 문 open 표기. (* LED4 / LED8 on: Door open 의미. LED4 / LED8 off: Door close 의미) (∵ 현실: 목표 층 도착 시 안내방송 송출. 그리고 도착하자마자 바로 문이 열리지 않고 약간의 대기 후에 문이 열림.)

## Slide 4: 2-1. 엘리베이터 이동 Ⅰ
엘리베이터 문이 open일 때 button switch로 목표 층 입력 후, 출발 button switch를 누르거나 누르지 않더라도 4초 카운트가 끝나면 door close. 4초 카운트는 8 Array 7-Segment 2,6으로 count. (∵ 현실: 엘리베이터 탑승 후 층 버튼을 누르고 닫힘 버튼을 누르거나, 닫힘 버튼을 누르지 않아도 시간이 지나면 자동으로 문이 닫히는 것을 구현)
Door close 2초 후에 출발. 여기서의 2초도 door close 직후부터 8 Array 7-Segment 2,6으로 count. (∵ 현실: 문이 닫힌 후 바로 이동하지 않고 약간의 대기 후에 이동하는 것을 구현)
한 층 이동 시간은 2초. 8 Array 7-Segment 2,6으로 2초 count.
8 Array 7-Segment 1,5로 이동방향 표시 (기호 혹은 U, d 같은 문자)
목표 층 도착 후 알림음 재생. 도착 2초 후에 door open. (∵ 현실: 목표 층 도착 시 안내방송 송출. 그리고 도착하자마자 바로 문이 열리지 않고 약간의 대기 후에 문이 열림.)

## Slide 5: 2-2. 엘리베이터 이동 Ⅱ
엘리베이터 문 open일 때, 아무 버튼도 누르지 않고 4초가 지나면 그대로 door close. 목표 층도 입력하지 않았으므로 엘리베이터 이동은 X. (∵ 현실: 엘리베이터에 탑승하지도, 다른 층에서 호출하지도 않아 해당 층에서 엘리베이터 대기)
위와 같이 “엘리베이터 대기” 상태에서 다른 층에서 엘리베이터를 호출할 경우, 대기시간 없이 바로 해당 층으로 엘리베이터 이동. 같은 층에서 호출할 경우, 대기시간 없이 door가 다시 open되고 다시 4초 카운트. (∵ 현실: 대기 상태일 때 다른 층에서 호출 시, delay 없이 바로 이동. 또한 대기해 있는 그 층에서 버튼을 누르면 delay 없이 바로 엘리베이터 문 열림)
엘리베이터 문 open일 때 다른 층에서 엘리베이터를 호출할 경우, 문 open 이후 4초가 경과해 문이 close된 후 2초 대기 후에 호출 층으로 엘리베이터 이동. 같은 층에서 호출할 경우 다시 4초 count. (∵ 현실: 문이 열려 있을 때 다른 층에서 호출 시, 시간이 지난 후 문이 자동으로 닫히고 출발하는 것을 구현. 또한 문이 열려 있을 때 그 층에서 버튼을 누르면 문이 열려 있는 시간이 추가되는 것을 구현.)
* EV 출발 전/도착 후 2초, 층간 이동 시간 2초, open 이후 close까지 4초로 설정. 각 시간은 8 Array 7-Segment 2,6으로 count. 다만 문 close+이동 X인 “엘리베이터 대기“ 상태일 때는 출발 전 대기 시간 2초 없음. 두 번째 문단 참고.

## Slide 6: 3. 호출 시 더 빨리 오는 엘리베이터가 이동
정기관 엘리베이터처럼 엘리베이터 1,2가 있다고 가정.
엘리베이터는 항상 하나만 호출되어야 함.
엘리베이터가 둘 다 정지해 있는 경우 : 가까운 층에 있는 엘리베이터 호출. 만약 호출 층과 두 엘리베이터 사이의 거리가 동일하다면 엘리베이터 1이 이동.
엘리베이터가 하나만 움직이는 경우 : 움직이지 않는 엘리베이터 호출.
엘리베이터가 둘 다 움직이는 경우 : 문 open 시간, 출발 전 및 도착 후 대기시간(각각 2초), 층간 이동시간 등을 모두 고려하여 먼저 올 수 있는 엘리베이터 호출.
* 엘리베이터 2개 구현 못한 경우 엘리베이터 1개만 동작 시연.

## Slide 7: 4. 긴급정지
이동 중(출발 직후 ~ 도착 직전) 긴급상황 switch을 동작하면 해당 엘리베이터 즉시 이동 정지. 동시에 경고의 의미로 3 color LED에 불빛이 들어오도록 한다. 그리고 “Out of service. Please use stairs”라는 문구가 text LCD에 나타나도록 한다. 문장이 길기 때문에 text LCD에서 문구가 좌측 방향으로 한 글자씩 차례로 이동하도록 한다. * 엘리베이터 1개만 구현한 경우에는 위 문장을 출력.
엘리베이터 두 대를 구현한 경우, 두 엘리베이터 모두 이동 중인데 하나에만 문제가 발생해 긴급정지 하고 나머지 한 대는 그대로 이동하는 식으로 구현할 것. 이 때 어느 엘리베이터에서 문제가 발생했는지 알리기 위해 text LCD 문구를 “EV1 out of service. Please use EV2” 혹은 “EV2 out of service. Please use EV1”로 수정해서 출력할 것. * 엘리베이터 2대를 구현한 경우에는 위 문장들 중 하나를 출력. 긴급상황 switch 2개 사용 가능.

## Slide 8: 5. 추가 기능
앞서 소개한 구현 사항들 외에 추가로 구현한 기능이 있다면 추가기능 수와 그 수준에 따라 차등 가산점 부여. 이 가산점은 프로젝트 만점 점수를 초과해 부여될 수 있음. (ex) 앞의 구현 사항들을 전부 구현해 프로젝트 점수가 만점이 되었다 해도, 추가기능을 구현하면 가산점을 받아 프로젝트 점수가 만점을 초과할 수 있음.